Перечень технологий переработки и утилизации отходов

| № | Виды отходов | Технологии | Применяемые установки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ртутьсодержащие отходы | Демеркуризация ртутьсодержащих приборов. | Комплекс установок утилизации ртути из люминисцентных ламп с отделением цоколей и очистки сточных вод для обеспечения замкнутого цикла 3Э.00.00.00.ПС |
|  | Отработанная серная кислота, слитая из аккумуляторов | Нейтрализация отработанного кислотного электролита. | Метод обезвреживания (в ёмкостях) путём примешивания сухой соды. |
|  | Щелочь, кислоты аккумуляторная отработанная | обезвреживание щелочи аккумуляторной отработанной нейтрализующим раствором (борной кислоты, буры или др.) | Герметичная емкость, |
|  | Гальванические растворы отработанные | Нейтрализация промышленных стоков реагентным способом (известковое молоко) | Герметичная емкость |
|  | Ливневые стоки с промышл. площадок, АЗС, нефтебаз, автохозяйств, предприятий ж/д транспорта, а также ряд производственных стоков | обезвреживание жидких нефтесодержащих отходов реагентным способом | Установка по обезвреживанию жидких стоков. Используется совместно с аккумулирующими емкостями, выполняющими роль первичного отстойника |
|  | Песок загрязненный нефтепродуктами, стеклобой | Для производства готовых блоков сиспользованием дроблёного стекла, песчано-гравийной смеси, загрязненого маслами песка | Бетономешалка |
|  | Замазученные грунты и нефтесодержащие отходы, образующиеся в том числе при проведении работ связанных с ликвидацией аварийных разливов нефти и нефтепродуктов | Утилизация сильнозагрязненных грунтов и нефтесодержащих отходов со степенью загрязнения от 2% до 16% | УЗГ-1Мб. Переработка отходов происходит при температуре 800 – 900С |
|  | Отходы эл. оборудования, устройств, приборов; | Разбор электрооборудования вручную на составные части: отходы скрапа стального, отходы проводов, кабелей; | Прессы для металлоотходов |
|  | Изолированные провода, кабели, | Сортировка вручную, измельчение кабеля, далее последующая обработка на линии для выделения мелких фракций. | Аппарат чёппер (измельчитель), прессы для металлоотходов |
|  | Шлаки | Использование |  |
|  | Изношенные автомобильные шины с металлическим и текстильным кордом | Измельчение отходов для дальнейшей реализации Использование резиновой крошки в производстве дорожных покрытий | Автоматизированная линия «EcoStep – 500-1» ООО «ЭкоСтэп-Центр» |
|  | Пластмасса | Гранулирование | Измельчитель, линия грануляции, роторный измельчитель |
|  | Отходы полиэтилена в виде плёнки | Производство «Полиэтилен высокого давления вторичный гранулированый» «Плёнка полиэтиленовая техническая» | Дробление, мойка, агломерация на моечно-резательных комплексах марки МРКПМ-300 Производство гранул – линия ЛГКМП-200 (ООО «Ул.полимер») |
|  | Отходы полипропилена в виде плёнки | Производство «Полипропилен вторичный гранулированый» | Моечно-резательная линия, агломератор, экструдоры (ПВД-гранулы - ПВД-рукав) Производство гранул – линия ЛГКМП-200 |
|  | Отходы ПЭТФ (полиэтилентерефталат): ёмкости, бутылки, преформы, литники | сортировка отходов ПЭТФ вручную и измельчение отходов для дальнейшей реализации | Универсальный роторный измельчитель и пневмоотделитель |
|  | Отходы разнородных полимеров, отходы медицины (отработанные шприцы, системы) | Использование полимеров, отходов медицины для производства продукции | Измельчитель пластмасс роторный ИПР300, плавление на термопласт-автомате SP 80 не менее 200С |
|  | Синтетические и минеральные масла отработанные, Синтетические и минеральные масла, потерявшие потребительские свойства | Использование отходов СОЖ для изготовлении эмульсии | В реактор-смеситель подаётся масло, эмульгатор, бактерицидная присадка и антикоррозийная присадка. Перемешивание. |
|  | Буровой шлам | обезвреживание |  |
|  | Отходы фармацевтической продукции, щелочи, химические реактивы, обтирочные материалы, эмульсии, шламы, отходы ЛКС, | Нейтрализация, выпаривание, разведение водой, биологическое разложение и рамедиация водородоокисляющими микроорганизмами, дебактеризация и стерилизация. | УЗГ-1М, Форсаж-1 |
|  | Отходы масел отработанных. | Использование отработанных масел и отработанных нефтепродуктов для производства восстановительного масла. Повторное использование для смазки частей оборудования | Установка по регенерации отработанных масел, состоящая из ёмкостей, фильтров очистки и электронасоса. Отход - шлам нефтеотделительных установок |
|  | Отходы кино-фото и рентген пленки, фиксажных растворов, электрическое оборудование, приборы, устройства и их части | Использование фиксажных растворов. Разбор электрооборудования вручную на составные части: отходы скрапа стального, отходы проводов, кабелей. | Автономный электромеханический комплекс «АК-1» для переработки кино-фото и рентген пленки |
|  | Пыль базальтового супертонкого волокна (Пыль минеральных плит) Отходы базальтового супертонкого волокна (Брак минеральных плит) Прочие твёрдые минеральные отходы (королек, не волокнистые включения) | Изготовление брикетов для повторного использования в производстве в качестве сырья. | Пресс-автомат |
|  | Пыль известковая и доломитовая | Использование для производства кирпича силикатного и извести технологической |  |
|  | Бой строительного кирпича | использование для отсыпки дорог |  |
|  | Лом алюминия | Переплавка лома алюминия | Плавильные печи (в т.ч. тигельная раздаточная) |
|  | Лом цветных и черных металлов; | Прессование лома. Резка до габаритов для дальнейшей реализации. | Прессы, газовые резаки |
|  | Отходы бумаги, картона | Пресссование и брикетирование отходов | Прессы-автоматы Пресс гидраврический пакетировочный Евро-16» ТУ 364812-004-22800793-03 |
|  | Древесные отходы (Отходы щепы натуральной чистой древесины; Отходы коры) | Производство топливного брикета | прессы |
|  | Древесные отходы | Производство тепловой энергии в котельной на твердом топливе | печи |
|  | Навоз от свиней перепревший | использование |  |
|  | Помет куриный перепревший | использование |  |
|  | Отходы 4-5 классов опасности. | Рекультивация выработанных карьера месторождения песка отходами 4-5 классов. Частичная сортировка отходов 4-5 классов | Метод "сталкивания" и метод "надвига" с помощью специализированной техники. |