Утверждены

приказом Министерства природы и цикличной экономики

Ульяновской области

от «__»___________№ ___

Методические указания по разработке проектов нормативов

образования отходов и лимитов на их размещение

I. Общие положения

1. Методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (далее – Методические указания) применимы к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого                  и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы                       на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору.

2. Методические указания устанавливают единый подход к разработке                   и общие требования к содержанию и оформлению проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (далее - ПНООЛР),                       в котором обосновывается предлагаемое обращение со всеми отходами, образующимися в процессе хозяйственной и иной деятельности хозяйствующего субъекта, путем их использования, обезвреживания, размещения, а также передачи другим хозяйствующим субъектам с целью                  их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения.

3. Действие Методических указаний не распространяется на отношения               в области обращения с радиоактивными отходами, с биологическими отходами и с медицинскими отходами.

4. ПНООЛР разрабатывается по хозяйствующему субъекту в целом либо отдельно для каждого филиала и обособленного подразделения, расположенных в пределах Ульяновской области.

5. Основными задачами при разработке ПНООЛР являются:

определение (расчет) нормативов образования отходов;

определение (расчет), на основе нормативов образования отходов и объёма произведенной продукции (оказанных услуг, выполненных работ), количества ежегодно образующихся отходов;

обоснование количества отходов, предлагаемых для использования и (или) обезвреживания;

обоснование количества отходов, предлагаемых для размещения                          в конкретных объектах размещения отходов.

6. При принятии Министерством природы цикличной экономики Ульяновской области (далее – Министерство) решения об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение учитываются следующие сведения, содержащиеся в ПНООЛР:

наличие на производственной территории и вместимость обустроенных мест (площадок) накопления отходов, предназначенных для формирования партии отходов с целью их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, передачи другим хозяйствующим субъектам;

имеющиеся технические возможности по использованию и (или) обезвреживанию образующихся отходов хозяйствующим субъектом самостоятельно либо посредством передачи другим хозяйствующим субъектам;

количество предлагаемых к размещению отходов;

наличие объектов размещения отходов, эксплуатируемых хозяйствующим субъектом или сторонними организациями, а также имеющиеся технические возможности по размещению в них предлагаемого количества отходов каждого вида и их класса опасности;

наличие объектов размещения отходов, эксплуатируемых хозяйствующим субъектом или сторонними организациями, в государственном реестре объектов размещения отходов, сформированном Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011 регистрационный № 22313).

7. В целях подтверждения соблюдения утверждённых нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, образовавшихся за отчетный период на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, хозяйствующими субъектами (их филиалом(ами) или обособленными подразделениями) ежегодно представляются в Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов.

8. Технический отчёт по обращению с отходами составляется с целью:

подтверждения заявленных в ПНООЛР видов, классов опасности                      и количества отходов, образовавшихся за отчетный период;

подтверждения фактического использования, обезвреживания, размещения, передачи другим хозяйствующим субъектам отходов, образовавшихся за отчётный период.

II. Методы определения (расчёта) нормативов образования отходов

9. В ПНООЛР приводятся обоснования предлагаемых нормативов образования конкретных видов отходов в среднем за год на основании нормативов образования отходов. Предлагаемые нормативы образования конкретных видов отходов в среднем за год указываются в тоннах в год.

Предлагаемый норматив образования отходов в среднем за год определяется на основе норматива образования отходов.

Норматив образования отходов определяет установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции. За расчетную единицу продукции (работ, услуг) в зависимости от источника образования отходов принимается:

единица произведённой продукции, единица используемого сырья - для отходов производства;

единица расстояния (например, километр) - для отходов обслуживания транспортных средств;

единица площади - для отходов при уборке территории;

человек - для отходов, образовавшихся в жилых помещениях;

единица места - для гостиниц, столовых и других организаций                             и учреждений.

Норматив образования отходов, в среднем за год, определяется по формуле № 1:

,

где  - предлагаемый норматив образования отходов в среднем за год               в тоннах;

- норматив образования отходов, тонн на расчётную единицу;

- предлагаемый годовой объём выпускаемой продукции, перерабатываемого сырья, выполненных услуг, относительно которых рассчитан норматив образования отходов.

Расчёт предлагаемых нормативов образования отходов в среднем за год, образующихся в результате износа материалов и изделий, для которых                в технической документации устанавливаются ограничения по сроку эксплуатации, допускается определять без предварительного определения норматива образования отходов по формуле № 2:

,

где  - вес материалов, изделий, признанных отходами;

- срок эксплуатации материала, изделия.

10. Нормативы образования отходов, в зависимости от характера отходообразующих процессов и возможности получения исходных, данных для расчёта, определяются с использованием следующих методов:

метод расчёта по материально-сырьевому балансу;

метод расчёта по удельным отраслевым нормативам образования отходов;

расчётно-аналитический метод;

экспериментальный метод;

метод расчёта по фактическим объёмам образования отходов (статистический метод).

11. Материально-сырьевой баланс является базовым при нормировании образования отходов производства. Расчёт по материально-сырьевому балансу применяется при определении нормативов образования отходов                             в производствах, использующих разные виды исходного сырья или продукции. Исходными данными для расчёта являются:

количество используемого сырья и материалов в единицу времени;

количество сырья и материалов, перешедшее в продукцию;

количество произведенной продукции;

нормы естественной убыли;

количество веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух                                   и сбрасываемых со сточными водами.

В качестве исходных данных для расчёта используются технологические карты, описание рецептур, технологические регламенты и другая документация, регламентирующая использование сырья и материалов, документы учёта расхода сырья и материалов, получения продукции, результаты инвентаризации источников выбросов, сбросов загрязняющих веществ, источников образования отходов, данные контроля выбросов, сбросов и образования отходов. Исходные данные фиксируются в табличном виде (приложение № 1 к Методическим указаниям).

В зависимости от имеющегося набора исходных данных расчёт нормативов образования отходов может производиться по нескольким вариантам.

В случае наличия данных о количестве отходов и выпускаемой продукции за единицу времени, норматив образования отходов определяется по формуле № 3:

,

где  - норматив образования отходов, тонн на единицу продукции;

- количество отходов, образующихся за единицу времени в тоннах;

- объём продукции, выпускаемой за единицу времени.

В случае отсутствия данных о количестве отходов за единицу времени при наличии информации о количестве сырья и материалов, которые переходят                  в продукцию, сумма всех отходов, образующихся в течение единицы времени, рассчитывается по формуле № 4:

,

где  - сумма всех отходов за единицу времени, тонн;

- суммарное количество сырья и материалов, поступивших                       в производство за единицу времени, тонн;

- суммарное количество сырья и материалов, используемых для производства продукции за единицу времени, тонн;

- сумма неизбежных безвозвратных потерь сырья (материалов)           в процессе производства за единицу времени, тонн;

- суммарное количество загрязняющих веществ в составе выбросов                в атмосферный воздух за единицу времени, тонн;

- суммарное количество загрязняющих веществ в составе сбросов за единицу времени, тонн.

При этом норматив образования отходов определяется по формуле № 5:

.

В случае отсутствия данных о количестве сырья и материалов, используемых для производства продукции при наличии информации                    о количестве выпускаемой продукции в единицу времени, в формуле № 4 величина заменяется на , которая представляет собой суммарное количество выпускаемой продукции в тоннах за единицу времени.

При образовании одного вида отхода при производстве нескольких видов продукции допускается использовать групповой норматив образования отходов. Для расчета группового норматива образования отходов сначала определяется суммарный объём образования отходов по формуле № 6:

,

где  - общий суммарный объём образования отходов;

- норматив образования отхода в отходообразующем процессе при производстве каждого вида продукции, тонн;

- объём выпуска i-го вида продукции;

i - индекс вида производимой продукции (i = 1, 2, 3, 4 ... m).

Групповой норматив образования отходов на единицу валовой производимой продукции определяется по формуле № 7:

.

Если для расчёта нормативов образования отходов в документации, указанной в абзаце 7 настоящего пункта, отсутствуют необходимые данные, проводятся натурные замеры для их получения.

12. Метод расчёта по удельным отраслевым нормативам образования отходов основывается на применении справочных таблиц удельных показателей образования отходов по видам экономической деятельности.

Удельные отраслевые нормативы образования отходов разрабатываются:

путём принятия в среднем за год индивидуальных значений нормативов образования отходов для организаций отрасли;

посредством расчёта средних удельных показателей на основе анализа отчётной информации за определенный (базовый) период, выделения важнейших (экспертно устанавливаемых) нормообразующих факторов                         и определения их влияния на значение нормативов на предлагаемый период.

13. Расчётно-аналитический метод применяется при наличии конструкторско-технологической документации (технологических карт, рецептур, регламентов, рабочих чертежей) на производство продукции, при котором образуются отходы. На основе такой документации в соответствии                   с установленными нормами расхода сырья (материалов) рассчитывается норматив образования отходов () как разность между нормой расхода сырья (материалов) на единицу продукции и чистым (полезным) их расходом                       с учётом неизбежных безвозвратных потерь сырья.

Расчёт осуществляется по формуле № 8:

,

где  - норма расхода сырья (материалов) на единицу продукции, тонн;

- расход сырья (материалов), необходимого для осуществления производственного процесса (работы) на единицу продукции, тонн;

- неизбежные безвозвратные потери сырья (материалов) в процессе производства на единицу продукции, тонн.

Норматив образования отходов определяется по формуле № 9:

,

где

- коэффициент неизбежных потерь сырья (материалов) ().

Норматив образования отходов в процентах или как коэффициент выхода вторичного сырья () определяется по формуле № 10:

,

где  - коэффициент использования сырья (материалов) при производстве продукции ().

По формулам № 8-10 определяются нормативы образования каждого вида отходов.

Количество (объём) образования отхода (), который рассчитывается как произведение норматива образования отхода, образовавшегося в результате использования сырья (), на объём (количество) используемого сырья, материалов (). Расчёт осуществляется по формуле № 11:

,

где  - объём используемого сырья, материалов;

- норматив образования отхода.

Групповые нормативы образования отходов на единицу валовой производимой продукции определяются по формуле № 12:

,

где  - объём производимой продукции данного вида;

i - индекс вида производимой продукции (i = 1, 2, ... m).

Результаты расчётов нормативов образования отходов расчётно-аналитическим методом оформляются в табличном виде (приложения № 2, 3, 4 к Методическим указаниям).

14. Экспериментальный метод, который заключается в определении нормативов образования отходов на основе проведения опытных измерений               в производственных условиях, применяется для технологических процессов, допускающих определённый диапазон изменений составных элементов сырья (в литейном производстве, химической, пищевой, микробиологической                        и других отраслях промышленности), а также при большой трудоёмкости аналитических расчётов. Первоначально на основе статистической обработки опытных измерений массы полезного продукта, получаемого из единицы массы сырья (материалов), определяется показатель, характеризующий долю полезного продукта в единице сырья в процентах (). Исходя из значения этого показателя и данных о массе извлеченного из сырья полезного продукта (), определяется масса образования отходов () по формуле № 13:

.

Норматив образования отхода на единицу произведенной продукции () определяется по формуле № 14:

,

где  - количество продукции, при производстве которой образуется отход.

Для изделий, находящихся в стадии освоения, нормативы образования отходов определяются экспериментальным путем на основе измерения массы отходов при производстве наиболее типичных видов продукции и определения, средних по данному виду продукции показателей.

15. Метод расчёта по фактическим объёмам образования отходов (статистический метод) применяется для определения нормативов образования отходов на основе статистической обработки информации по обращению                   с отходами за базовый (не менее 3 лет) период с последующей корректировкой данных в соответствии с предлагаемыми мероприятиями по снижению материалоемкости производимой продукции.

Исходные данные для расчёта норматива образования отходов по сырью или продукции и результаты расчёта норматива формируются в табличном виде (приложение № 5 к Методическим указаниям). При этом сначала определяется удельное количество образования отходов по каждому году                                         за рассматриваемый период. Удельное количество образования отходов исчисляется путём деления количества образовавшихся отходов (графы 13-15) на количество использованного сырья (графы 3-5) или произведенной продукции (графы 8-10).

Норматив образования отходов определяется по формуле № 15:

,

где  - удельное количество образованного в i-м году отхода;

Т - количество лет в рассматриваемом периоде.

III. Содержание и оформление проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение

16. ПНООЛР составляется на бумажном носителе в двух экземплярах, один из которых хранится у хозяйствующего субъекта, а второй, вместе с его электронной версией на электронном носителе, представляется                                      в Министерство.

ПНООЛР может быть подан с использованием электронных документов, подписанных простой электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

17. В ПНООЛР включаются:

титульный лист (приложение № 6 к Методическим указаниям);

структура ПНООЛР;

общие сведения о хозяйствующем субъекте;

сведения о хозяйственной и иной деятельности;

расчёт и обоснование предлагаемых нормативов образования отходов                  в среднем за год;

сведения о предлагаемом образовании отходов;

сведения о местах накопления отходов;

сведения о предлагаемой ежегодной передаче отходов другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшего использования, и (или) обезвреживания, и (или) размещения;

сведения о предлагаемом ежегодном использовании отходов и (или) обезвреживании отходов;

сведения о предлагаемом размещении отходов на самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов;

предложения по лимитам ежегодного размещения отходов;

список использованных источников;

приложения.

18. В разделе «Общие сведения о хозяйствующем субъекте» ПНООЛР содержатся:

полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, - для юридического лица;

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи                                   о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения записи                                 об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, - для индивидуального предпринимателя;

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН);

коды по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ), Общероссийскому классификатору основных фондов (ОКОФС), Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО), Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО);

вид основной хозяйственной и иной деятельности;

номера телефонов, телефакса (при наличии);

адрес электронной почты (при наличии);

фамилии и инициалы руководителя юридического лица и лиц, ответственных за обращение с отходами (с указанием должностей);

перечень структурных подразделений (основных и вспомогательных цехов, участков и других объектов), в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы;

перечень филиала(ов) и обособленных подразделений, информация                     по которым включена в ПНООЛР, и места их расположения;

перечень самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектов размещения отходов.

19. В разделе «Сведения о хозяйственной и иной деятельности» ПНООЛР в текстовой форме приводится краткая характеристика и показатели хозяйственной и иной деятельности, в процессе которой образуются отходы.

По каждому структурному подразделению (цеху, участку и другим объектам), информация по которым включена в ПНООЛР, представляются блок-схемы технологических процессов, включающие в виде отдельных блоков:

используемые сырье, материалы, полуфабрикаты, иное;

производственные операции (без детализации производственных процессов);

производимую продукцию (оказываемые услуги, выполняемые работы);

образующиеся отходы (по происхождению или условиям образования);

операции по обращению с отходами, включающие их накопление, использование, обезвреживание, размещение, а также по передаче отходов другим структурным подразделениям или другим хозяйствующим субъектам.

20. В разделе «Расчёт и обоснование предлагаемых нормативов образования отходов в среднем за год» ПНООЛР представляются расчеты нормативов образования отходов, рассчитанные (определенные) для каждого вида отхода с использованием методов определения (расчёта) нормативов образования отходов, приведенных в разделе II данных Методических указаний.

Расчёты нормативов для каждого вида отхода оформляются в отдельном подразделе ПНООЛР.

Исходные данные для расчётов, производимых методами материально-сырьевого баланса, расчётно-аналитическим и статистическим, следует представлять в табличном виде (приложение № 1 к Методическим указаниям). При использовании метода расчёта по удельным показателям допускается представлять расчёты и обоснования в текстовой форме.

В текстовой форме приводятся по каждому виду отхода ссылки на соответствующие источники сведений, а также на приложения, удостоверяющие количественные показатели.

В конце раздела по результатам расчётов формируется общий перечень образующихся отходов с указанием рассчитанных предлагаемых нормативов образования отходов в среднем за год (приложение № 7 к Методическим указаниям).

21. В разделе «Сведения о предлагаемом образовании отходов» ПНООЛР  в табличном виде приводятся сведения о предлагаемом ежегодном образовании отходов отдельно по каждому структурному подразделению (цеху, участку       и другим объектам) хозяйствующего субъекта, информация по которым включена в ПНООЛР (приложение № 8 к Методическим указаниям) и сводные сведения о предлагаемом суммарном ежегодном образовании отходов              по хозяйствующему субъекту (его филиалу(ам) и обособленным подразделениям), в целом (приложение № 9 к Методическим указаниям).

Для всех отходов, включенных и не включенных в федеральный классификационный каталог отходов указывается класс опасности, определенный в соответствии с порядком отнесения отходов I-IV классов опасности к конкретному классу опасности и (или) критериями отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия               на окружающую среду, утверждаемыми Министерством природных ресурсов   и экологии Российской Федерации.

При этом в приложениях № 8 и № 9 к Методическим указаниям указываются реквизиты письма о направлении хозяйствующим субъектом         в соответствующий территориальный орган Росприроднадзора документов, подтверждающих отнесение вида отхода к конкретному классу опасности.

Хозяйствующими субъектами, основной хозяйственной деятельностью которых является сбор отходов от физических лиц с целью их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, передачи другим хозяйствующим субъектам, в табличном виде (приложения № 8, 9 к Методическим указаниям) приводится информация о поступающих видах отходов.

22. В разделе «Сведения о местах накопления отходов» ПНООЛР приводится перечень и вместимость мест (площадок, контейнеров, бункеров          и других объектов) накопления отходов, предназначенных для формирования партии отходов с целью их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, передачи другим хозяйствующим субъектам в табличном виде (приложение № 10 к Методическим указаниям).

23. В разделе «Сведения о предлагаемой ежегодной передаче отходов другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшего использования,        и (или) обезвреживания, и (или) размещения» ПНООЛР приводятся данные            о предлагаемой ежегодной передаче отходов другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения                в табличном виде (приложение № 11 к Методическим указаниям).

В данном разделе указываются также полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (последнее - при наличии), место нахождения (жительства) и ИНН хозяйствующих субъектов, принимающих отходы.

24. Хозяйствующие субъекты, которые самостоятельно удаляют образованные ими отходы путём использования и (или) обезвреживания, включают в ПНООЛР раздел «Сведения о предлагаемом ежегодном использовании отходов и (или) обезвреживании отходов».

В данном разделе ПНООЛР приводится обоснование количества предлагаемого ежегодного использования и (или) обезвреживания отходов.

Для обоснования количества предлагаемого ежегодного использования отходов в раздел «Приложения» включаются (при их наличии) документы     (их копии, заверенные хозяйствующим субъектом) и материалы, являющиеся источником данного обоснования.

Для обоснования количества предлагаемого ежегодного обезвреживания отходов указываются номер и дата выдачи лицензии на деятельность               по обезвреживанию отходов I-IV класса опасности.

Сводные сведения о предлагаемом ежегодном использовании и (или) обезвреживании отходов каждого вида приводятся в табличном виде (приложение № 12 к Методическим указаниям).

25. Хозяйствующие субъекты, размещающие образующиеся отходы          на самостоятельно эксплуатируемых ими (собственных) объектах размещения отходов, включают в ПНООЛР раздел «Сведения о предлагаемом размещении отходов на самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов».

В данном разделе ПНООЛР приводится обоснование предлагаемого ежегодного размещения отходов на самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов. В обосновании используются результаты инвентаризации самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектов размещения отходов, проводимой в соответствии с Правилами инвентаризации объектов размещения отходов, утверждёнными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации             от 25.02.2010 № 49.

Для обоснования количества предлагаемого ежегодного размещения отходов указываются номер и дата выдачи лицензии на деятельность               по размещению отходов I-IV класса опасности.

Сводные сведения о предлагаемом ежегодном размещении отходов          на самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов представляются в табличном виде (приложение № 13 к Методическим указаниям).

26. В разделе «Предложения по лимитам ежегодного размещения отходов» ПНООЛР указываются перечень и количество видов отходов, предполагаемых к ежегодному размещению в конкретных объектах размещения отходов,            в табличном виде (приложение № 14 к Методическим указаниям).

27. В разделе «Список использованных источников» ПНООЛР приводится перечень использованных источников информации с указанием авторов, издательства и года издания.

28. В раздел «Приложения» ПНООЛР включаются:

заверенные хозяйствующим субъектом копии документов, подтверждающих данные материально-сырьевого баланса по основному производству;

заверенные хозяйствующим субъектом копии договоров на передачу отходов конкретным хозяйствующим субъектам с целью их использования, обезвреживания, размещения конкретных количеств отходов определенных видов и классов опасности;

карта-схема расположения самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектов размещения отходов;

карта-схема расположения мест накопления отходов;

иные документы и материалы по усмотрению хозяйствующего субъекта.

IV. Содержание и оформление технического отчёта по обращению с отходами

29. Технический отчёт по обращению с отходами составляется                   на бумажном носителе в двух экземплярах, один из которых хранится                у хозяйствующего субъекта, а второй, вместе с его электронной версией               на электронном носителе, - представляется в Министерство.

Технический отчет по обращению с отходами включает:

титульный лист (приложение № 15 к Методическим указаниям);

сведения о хозяйствующем субъекте;

сведения о фактически образованных количествах отходов;

сведения о фактически использованных, обезвреженных, размещенных,           а также переданных для данных целей другим хозяйствующим субъектам,         в течение отчётного периода образованных отходов.

30. В разделе «Сведения о хозяйствующем субъекте» технического отчёта приводятся:

полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, - для юридического лица;

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи                            о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения записи                             об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, - для индивидуального предпринимателя;

номера телефонов, телефакса (при наличии);

адрес электронной почты (при наличии);

фамилии и инициалы руководителя юридического лица и лиц, ответственных за обращение с отходами (с указанием должностей);

перечень структурных подразделений (основных и вспомогательных цехов, участков и других объектов), в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы;

перечень филиала(ов) и обособленных подразделений, информация              по которым включена в технический отчёт по обращению с отходами, и места их расположения.

31. В разделе «Сведения о фактически образованных количествах отходов» технического отчёта приводятся сведения о фактическом образовании отходов за отчётный период отдельно по каждому структурному подразделению            (цеху, участку и другим объектам) хозяйствующего субъекта в табличном виде (приложение № 16 к Методическим указаниям) и фактические сводные сведения об образованных отходах по хозяйствующему субъекту в целом          в табличном виде (приложение № 17 к Методическим указаниям).

32. В разделе «Сведения о фактически использованных, обезвреженных, размещённых, а также переданных для данных целей другим хозяйствующим субъектам, в течение отчётного периода образованных отходов» технического отчёта приводятся сведения за отчётный период о фактическом использовании, обезвреживании, хранении и захоронении отходов на самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов, о фактической передаче отходов другим хозяйствующим субъектам в табличном виде (приложение № 18 к Методическим указаниям).

При фактической передаче отходов другим хозяйствующим субъектам для целей обезвреживания и (или) размещения указываются номер и дата выдачи лицензии на деятельность по обезвреживанию и (или) размещению отходов     I-IV класса опасности данного хозяйствующего субъекта.

33. Хозяйствующим субъектом к техническому отчёту могут быть приложены иные документы и материалы.

Приложение № 1 к Методическим указаниям

Рекомендуемый образец

Исходные данные для расчёта норматива образования отходов

| Перечень сырья и материалов | Количество сырья и материалов, поступающих, тонн на единицу времени | Продукция, тонн на единицу времени | Потери сырья и материалов, тонн на единицу времени |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В производство | В продукцию |  | Безвозвратные потери (естественная убыль) | Выбросы | Сбросы | Отходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | N | Р | q |  |  | В | С | О |

________________

Наименование поступающих в производство сырья и материалов.

Приложение № 2 к Методическим указаниям

Рекомендуемый образец

Расчёт нормативов образования отходов, определяемых относительно единицы производимой продукции, расчетно-аналитическим методом

| Вид отхода | Продукция | Сырье и материалы | Норма расхода первичного сырья, материалов на единицу продукции | Количество (объем) образования отходов производства () |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме- нова- ние | Код по ФККО | Наиме- нова- ние | Код по ОКПД 2 | Предла- гаемое коли- чество выпус- каемой продук- ции () | Единица измерения | Наиме- нова- ние | Код по ОКПД | Единица измерения | Величина нормы расхода (N) | Чистый расход сырья, материа- лов (Р) | Безвоз- врат- ные потери () | Коэф- фици- ент потерь () | Норма- тивы образо- вания отхода произ- водства () | Коли- чество | Единица измерения |
|  |  |  |  |  | Наиме- нование | Код |  |  | Наиме- нование | Код |  |  |  |  |  |  | Наиме- нование | Код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ________________ Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 N 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный N 22313). Наименование и код по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности, утвержденному в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.2003 N 677 "Об общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной информации в социально-экономической области" (ОКПД 2) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст.4472; 2005, N 33, ст.3423; 2006, N 48, ст.5084; 2008, N 50, ст.5946; 2010, N 37, ст.4675; 2013, N 25, ст.3167; N 38, ст.4829). Наименование и код единицы измерения выпускаемой продукции по Общероссийскому классификатору единиц измерений (ОКЕИ). |

Приложение № 3 к Методическим указаниям

Рекомендуемый образец

Расчёт группового норматива образования отходов и суммарного объёма образования отходов

| Вид отхода | Групповой норматив образования отходов производства () | Общий объем образования отходов (Сумма ) |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Код по ФККО | Величина | Единица измерения | Количество | Единица измерения |
|  |  |  | Наименование | Код |  | Наименование | Код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ________________ Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 N 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный N 22313). Наименование и код единицы измерения выпускаемой продукции по Общероссийскому классификатору единиц измерений (ОКЕИ). |

Приложение № 4 к Методическим указаниям

Рекомендуемый образец

Расчёт нормативов образования отходов, определяемых относительно единицы используемого сырья, расчётно-аналитическим методом

| Вид отхода | Производство | Технологический процесс | Первичное сырье |
| --- | --- | --- | --- |
| Наимено- вание | Код по ФККО | Наимено- вание | Код | Наимено- вание | Код | Наимено- вание | Код по ОКПД 2 | Объем сырья, при переработке которого образуются отходы () |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Величина | Единица измерения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ________________ Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 N 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный N 22313). Наименование производства, на котором образуются отходы. Коды для машинной обработки (при наличии). Наименование технологического процесса, в котором образуются отходы. Наименование и код по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности, утвержденному в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.2003 N 677 "Об общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной информации в социально-экономической области" (ОКПД 2) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст.4472; 2005, N 33, ст.3423; 2006, N 48, ст.5084; 2008, N 50, ст.5946; 2010, N 37, ст.4675; 2013, N 25, ст.3167; N 38, ст.4829). Наименование и код единицы измерения выпускаемой продукции по Общероссийскому классификатору единиц измерений (ОКЕИ). |

Приложение № 4 (продолжение)

| Норма расхода первичного сырья, материалов на единицу сырья | Норматив образования отходов |
| --- | --- |
| Единица измерения | Величина нормы расхода (N) | Чистый расход сырья, материалов | Безвозвратные потери () | Коэффициент потерь () | Коэффициент использования первичного сырья, материалов () | В натуральных единицах измерения () |
| Наименование | Код |  | (Р) |  |  |  | Величина | Единица измерения |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Код |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Наименование и код единицы измерения выпускаемой продукции по Общероссийскому классификатору единиц измерений (ОКЕИ). |

Приложение № 4 (продолжение)

| Норматив образования отходов () | Количество (объем) образования отхода () |
| --- | --- |
| Величина | Единица измерения | Величина | Единица измерения |
|  | Наименование | Код |  | Наименование | Код |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Наименование и код единицы измерения выпускаемой продукции по Общероссийскому классификатору единиц измерений (ОКЕИ). |

Приложение № 5 к Методическим указаниям

Рекомендуемый образец

Исходные данные и результаты расчёта норматива образования отходов статистическим методом

| Сырье, материалы | Продукция |
| --- | --- |
| Наимено- вание | Количество (объем) сырья, при переработке которого образуются отходы | Наимено- вание | Количество выпускаемой продукции () |
|  | () |  | Единица измерения | Величина |
|  |  | 20 __ г. | 20 __ г. | 20 __ г. |  |  | 20 __ г. | 20 __ г. | 20 __ г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наименование сырья или материалов, при переработке которых образуются отходы. Наименование продукции, при производстве которой образуются отходы. Наименование единицы измерения продукции. |

Приложение № 5 (продолжение)

| Вид отхода | Количество (объем) образования отходов () | Удельное количество образования отходов по годам |
| --- | --- | --- |
| Наимено- вание | Код по ФККО | Величина | Единица |  |
|  |  |  | измерения | Величина | Единица |
|  |  | 20 __ г. | 20 __ г. | 20 __ г. |  | 20 __ г. | 20 __ г. | 20 __ г. | измерения |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 N 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011 регистрационный N 22313). Наименование единицы измерения количества образовавшегося отхода. Наименование единицы измерения удельного количества образования отхода. |

Приложение № 6 к Методическим указаниям

Рекомендуемый образец

Экз. N __

| УТВЕРЖДАЮ |
| --- |
| Руководитель юридического лица или индивидуальный предприниматель |
| подпись |  | ФИО |
| "__" _____________ 20__ г. |
| М.П. |

ПРОЕКТ нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)

| ФИО индивидуального предпринимателя или наименование юридического лица (филиал или обособленное подразделение*) |
| --- |
| Ответственный исполнитель |
| подпись |  | ФИО |

местонахождение (город, населенный пункт) год

________________

* В случае, если ПНООЛР разработан для филиала и обособленного подразделения.

Приложение № 7 к Методическим указаниям

Рекомендуемый образец

Предлагаемые нормативы образования отходов в среднем за год

| N п/п | Наименование вида отхода | Код по ФККО | Класс опасности | Отходообразующий вид деятельности, процесс | Планируемый норматив образования отходов в среднем за год в тоннах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Итого I класса опасности: |  |  |  |  |
|  | Итого II класса опасности: |  |  |  |  |
|  | Итого III класса опасности: |  |  |  |  |
|  | Итого IV класса опасности: |  |  |  |  |
|  | Итого V класса опасности: |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |

Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 N 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 16.11.2011, регистрационный N 22313).

В соответствии с результатами инвентаризации источников образования отходов.

Приложение № 8 к Методическим указаниям

Рекомендуемый образец

| Предлагаемое ежегодное образование отходов в |  |
| --- | --- |
|  | структурное подразделение: цех, участок и другие объекты |
| N п/п | Наименование вида отходов | Код по ФККО | Класс опасности | Наименование технологического процесса, в результате которого образуются отходы | Норматив образования отходов, тонн на единицу производимой продукции (оказываемых услуг, выполняемых работ) | Объем ежегодно производимой продукции (оказываемых услуг, выполняемых работ) | Предлагаемое ежегодное образование отходов, тонн в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 N 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 16.11.2011, регистрационный N 22313).

Приложение № 9 к Методическим указаниям

Рекомендуемый образец

Предлагаемое суммарное ежегодное образование отходов

| N п/п | Наименование вида отходов | Код по ФККО | Класс опасности | Предлагаемое ежегодное образование отходов, тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8* |

Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 N 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 16.11.2011, регистрационный N 22313).

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Приложение № 10 к Методическим указаниям

Рекомендуемый образец

Сведения о местах накопления отходов

| N п/п | Наименование и номер по карте-схеме | Вместимость, тонн |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общая | Для накопления отходов |
|  |  |  | I класс опасности | II класс опасности | III класс опасности | IV класс опасности | V класс опасности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Номер объекта на карте-схеме расположения мест накопления отходов, включающейся в раздел "Приложения" ПНООЛР.

Приложение № 11 к Методическим указаниям

Рекомендуемый образец

Предлагаемая ежегодная передача отходов другим хозяйствующим субъектам

| N п/п | Наименование вида отходов | Код по ФККО | Класс опасности | Предлагаемая ежегодная передача отходов, тонн в год | ФИО индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, которому передаются отходы, его место нахождения (жительства), ИНН | Дата и N договора на передачу отходов | Срок действия договора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Для | Для | Для размещения |  |  |  |
|  |  |  |  | исполь- зования | обезвре- живания | Хране- ние | Захоро- нение | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 N 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный N 22313).

Данные по хозяйствующему субъекту, которому передаются отходы в целях их использования и (или) обезвреживания, при необходимости могут быть изменены. Соответствующая информация отражается в техническом отчете по обращению с отходами. При предлагаемой ежегодной передаче отходов I-IV класса опасности другим хозяйствующим субъектам с целью их обезвреживания и (или) размещения указывается номер и дата выдачи лицензии на деятельность по обезвреживанию и (или) размещению отходов I-IV класса опасности.

Идентификационный номер налогоплательщика.

Приложение № 12 к Методическим указаниям

Рекомендуемый образец

Предлагаемое ежегодное использование отходов и (или) обезвреживание отходов

| N п/п | Наименование вида отходов | Код по ФККО | Класс опасности | Наименование технологического процесса | Предлагаемое ежегодное использование отходов и (или) их обезвреживание, тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Исполь- зование | Обезвре- живание | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

_______________

Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 N 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный N 22313).

| Указывается: использование с целью производства продукции |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | наименование |  |
| (оказания |  | услуг, выполнения |  | работ) и (или) |
|  | наименование |  | наименование |  |
| обезвреживание посредством |  | ". |
|  | наименование процесса |  |

При предлагаемом ежегодном обезвреживании отходов I-IV класса опасности дополнительно указываются номер и дата выдачи лицензии на деятельность по обезвреживанию отходов I-IV класса опасности.

Приложение № 13 к Методическим указаниям

Рекомендуемый образец

Предлагаемое ежегодное размещение отходов на самостоятельно эксплуатируемых объектах размещения отходов

| N п/п | Наименование вида отходов | Код по ФККО | Класс опасности | Наименование и инвентарный номер объекта размещения отходов в ГРОРО, номер по карте-схеме | Предлагаемое ежегодное размещение отходов на самостоятельно эксплуатируемых объектах размещения отходов, тонн в год | Номер и дата выдачи лицензии на деятельность по размещению отходов I-IV класса опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Хра- нение | Захоро- нение | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 N 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный N 22313).

Наименование и номер объекта размещения отходов в государственном реестре объектов размещения отходов, формируемом Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 N 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный N 22313).

Номер объекта на карте-схеме расположения самостоятельно эксплуатируемых объектов размещения отходов, включающейся в раздел "Приложение" ПНООЛР.

Приложение № 14 к Методическим указаниям

Рекомендуемый образец

Предложения по лимитам ежегодного размещения отходов

| N п/п | Наименование вида отходов | Код по ФККО | Предла- гаемый норматив образо- вания отходов в среднем за год, тонн в год | Предлагаемые лимиты ежегодного размещения отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отходы, предлагаемые к передаче на размещение другим индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, тонн в год | Отходы, предлагаемые к ежегодному размещению на эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов, тонн в год |
|  |  |  |  | Наиме- нование объекта разме- щения отходов | Индиви- дуальный предпри- ниматель или юри- дическое лицо, эксплуа- тирующее объект разме- щения отходов | N объекта разме- щения отходов в ГРОРО | Лимиты на размещение отходов, тонн | Наиме- нование объекта разме- щения отходов | N объекта разме- щения отходов в ГРОРО | Лимиты на размещение отходов, тонн |
|  |  |  |  |  |  |  | Все- го | В том числе по годам |  |  | Все- го | В том числе по годам |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20_ | 20_ | 20_ | 20_ | 20_ | 20_ |  |  |  | 20_ | 20_ | 20_ | 20_ | 20_ | 20_ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Отходы I класса опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого I класса опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отходы II класса опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого II класса опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отходы III класса опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого III класса опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отходы IV класса опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого IV класса опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отходы V класса опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого V класса опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________

Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 N 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный N 22313).

Наименование и номер объекта размещения отходов в государственном реестре объектов размещения отходов, формируемом Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 N 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный N 22313).

Приложение № 15 к Методическим указаниям

Рекомендуемый образец

Экз. N___

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель юридического лица или индивидуальный предприниматель

|  | подпись |  | ФИО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | " | " | 20 | г. |
|  | М.П. |

Технический отчёт по обращению с отходами

ФИО индивидуального предпринимателя или наименование юридического лица (филиал или обособленное подразделение*)

|  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- |
|  | подпись |  | ФИО |
| местонахождение (город, населенный пункт) год |
| * В случае, если ПНООЛР разработан для филиала или обособленного подразделения. |

Приложение № 16 к Методическим указаниям

Рекомендуемый образец

Фактическое образование отходов в

структурное подразделение: цех, участок и другие объекты

за период с______по______

| N п/п | Наимено- вание вида отходов | Код по ФККО | Класс опас- ности | Наименование техноло- гического процесса, в результате которого образуются отходы | Норматив образования отходов, тонн на единицу производимой продукции (оказываемых услуг, выполняемых работ) | Объем произведенной продукции (оказанных услуг, выполненных работ) за отчетный период | Образование отходов за отчетный период, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ________________ Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 N 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный N 22313). |

Приложение № 17 к Методическим указаниям

Рекомендуемый образец

Фактическое сводное образование отходов за период с_______по_______

| N п/п | Наименование вида отходов | Код по ФККО | Класс опасности | Образование отходов за отчетный период, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8* |
| ________________ Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 N 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный N 22313). * Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. |

Приложение № 18 к Методическим указаниям

Рекомендуемый образец

Фактическое использование, обезвреживание, размещение отходов, а также их передача другим хозяйствующим субъектам за период с______по______

| N п/п | Наимено- вание вида отходов | Код по ФККО | Образо- вание отходов, тонн | Исполь- зование отходов, тонн | Обез- врежи- вание отходов, тонн | Размещение отходов на самостоятельно эксплуатируемых объектах размещения отходов, тонн | Передача отходов другим хозяйствующим субъектам, тонн | ФИО индиви- дуального предпри- нимателя, наимено- вание юридичес- кого лица, которому передают- ся отходы, его место нахожде- ния (жительст- ва), ИНН | Дата и N дого- вора на пере- дачу отхо- дов | Срок дей- ствия дого- вора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Для исполь- зова- ния | Для обез- врежи- вания | для размещения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Хра- нение | Захо- роне- ние | Всего |  |  | Хра- нение | Захо- роне- ние | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ________________________ Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 N 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный N 22313). При передаче отходов I-IV класса опасности другим хозяйствующим субъектам с целью их обезвреживания и (или) размещения указывается номер и дата выдачи лицензии на деятельность по обезвреживанию и (или) размещению отходов I-IV класса опасности. Идентификационный номер налогоплательщика. |